Villámvédelem Házi Feladat

Név:			Szabó Róbert

Neptun kód:		BZNZ5F

Feladat:

Kiszámítandó a kiadott feladathoz tarozó ábra szerinti hurokban indukálódó feszültség.

A levezetőn folyó áram meredeksége 30kA/mikrosec.

Ábraszám:	loop68.jpg

A mediánsíkban levő hurok méreteinek megadása:

I

Ф1

R1      29                                      35

a = 3m

23

R2      17                                                           15

R3 					 			   a = 3m

5                            Ф2                           3

R1 = 6+6+1 = 13m

R2 = (((8)2+(13)2) = 15.264m

R3 = (((4)2+(1)2) = 4.123m

Egyéb adatok:

Összefüggések:

Számítás:

Φ = Φ1+Φ2 = (μ0/4π)*i*2a* (R3∫R1 1/x dx + R3∫R2 1/x dx) =

= (μ0/4π)*i*2a*[ ln (R1/R3) + ln (R2/R3)]

ui = dΦ/dt = (μ0/4π)*2a*[ ln (R1/R3) + ln (R2/R3) ]* di/dt =

= (4π10-7/4π Vs/Am)*2*3m [ ln (13m/4.123m) + ln (15.264m/4.123m]3*1010A/s

= 44,208 kV