Villámvédelem Házi Feladat

Név:			Knapp Sándor

Neptun kód:		ZHNHV4

Feladat:

Kiszámítandó a kiadott feladathoz tarozó ábra szerinti hurokban indukálódó feszültség.

A levezetőn folyó áram meredeksége 30kA/mikrosec.

Ábraszám:	loop36.jpg

A mediánsíkban levő hurok méreteinek megadása:

I

R1               29 	Ф1		 28

a = 3m

R2

21                17    				   16

R3	 					         a = 3m

- 4

Ф2

R1= √[(1m+6m+6m+6m)2+(4m+4m)2]= √425m

R2=√[(1m)2+(4m)2]= √17m

R3=1m

Egyéb adatok:

di/dt = 30 kA/μs = 3*1010 A/s

a = 3m

μ0 = 4*π*10-7 Vs/Am

Összefüggések:

Φ = (μ0/4π)*i*2a* (R2∫R1 1/x dx) = (μ0/4π)*i*2a*ln (R1/R2)

ui = dΦ/dt

Számítás:

Φ = Φ1+Φ2 = (μ0/4π)*i*2a* (R2∫R1 1/x dx + R3∫R1 1/x dx) =

= (μ0/4π)*i*2a*[ ln (R1/R2) + ln (R1/R3)]

ui = dΦ/dt = (μ0/4π)*2a*[ ln (R1/R2) + ln (R1/R3) ]* di/dt =

= (4π10-7/4π Vs/Am)*2*3m [ ln (√425m/√17m) + ln (√425m/1m) ]3*1010A/s =

= 83,35 kV

# Text boxes

# R1

# R2

# R3