BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszék

VILLÁMVÉDELEM

záróvizsga kérdések, 2002/2003 tanév 2. félév

- Hogyan fejlődik ki egy villámcsapás lefelé haladó előkisülésből? Hogyan jelenik meg ez Boys-féle felvételen? Melyek a pozitív és a negatív villámok lefolyásának és áramhullámának jellegzetességei? Milyen a villámáram és más paraméterek gyakorisági eloszlása? Milyen statisztikai eloszlási függvénnyel írhatók le?

- Milyen szerepe van a becsapási pont meghatározásában az ellenkisülésnek? Mi az orientációs pont? Hogyan függ az orientációs távolság a villámáramtól? Milyen fizikai folyamatra vezethető vissza ez az összefüggés?

- Mit jelent egy földi tárgy vonzási tere? Hogyan alakul ez egyedülálló rúd esetén pozitív és negatív villámra? Milyen a lapos tető vonzási tere négyzetes felfogóháló esetén?

- Milyen hatások következtében keletkezik túlfeszültség az épület belsejében villámcsapás alkalmával? Hogyan oszlik el a villámhárítót érő becsapás árama a földelés valamint az épületből kimenő különböző vezetékek között? Hogyan lehet kiszámítani a villámcsapás által létrehozott indukált feszültséget?

- Miért sérül meg különösen gyakran a telefax, a telefon üzenetrögzítő, a távközlési hálózatra kapcsolt számítógép és a kábelantennára csatlakozó televízió? Mitől függ az árnyékolt kábel belsejében keletkező túlfeszültség?

- Mi az elektromágneses villámimpulzus elleni több-lépcsős védelem elve? Mi a szerepe a soros impedanciáknak illetve a közbeeső vezetékszakaszok hosszának?

- Hogyan verődik vissza az ékhullám a varisztor megszólalásakor illetve a szikraköz átütésekor? Miért működik rosszul a több-lépcsős túlfeszültségvédelmi rendszer, ha a fokozatok között nincs soros ellenállás és kicsi a távolság?

- Milyen az elektromágneses villámimpulzus elleni zónás védelem elvi felépítése? Milyen alakú feszültség- és áramhullámokat kell figyelembe venni az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem tervezésekor? Mi a villámáram levezető?

- Milyen védelmi eszközöket használnak az elektromágneses villámimpulzus elleni védelemben? Milyenek a tulajdonságaik és a jelleggörbéik?

- Mit jelent a villámcsapás gyakoriságának várható értéke és az átlagos becsapásmentes idő? Milyen összefüggés van közöttük? Hogyan lehet matematikai eszközökkel kifejezni a villám által okozott kár kockázatát? Milyen szerepe van ebben a Poisson-folyamatnak?

- Milyen módszereket használnak a levezetőn folyó villámáram mérésére és mi a működésük alapelve?

- Mi az iránymérésen és az időmérésen alapuló helymeghatározás elve villámcsapások regisztrálásakor? Hol alakulnak ki holt terek?